Multifunktionsmessgerät BMR PLA33C

Allgemeines:

Dreileiter- /Vierleiter-Universalmessgerät PLA33C

Schalttafeleinbau 96x96mm

mit 3 Stromwandlereingänge und 3 Spannungseingänge und Neutralleiter 
Kontinuierliche Abtastung der Spannungs-, und Strommesseingänge

zur Messung in IT- und TN-Netzen.

Messfunktionen:

Messintervalle 10 (50 Hz) / 12 (60 Hz) Perioden (200 ms), Abtastfrequenz: 6.4 (7.68) kHz

Lückenlose, kontinuierliche Abtastung mit 128 Abtastpunkten je Kanal und Berechnung der folgenden elektrischen Größen:

- Phasenspannungen L-N (L1 ... L3)

- Außenleiterspannungen L-L

- Frequenz

- Phasenströme, L1 ... L3 und N (berechnet aus L1...L3)

- Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, cosφ

- Summen L1 ... L3 für Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Verzerrungsblindleistung

- 6 Energiezähler, jeweils für Bezug und Lieferung für Wirkenergie, Blindenergie induktiv und Blindenergie kapazitiv

- Ungerade Harmonische bis zur 19. Ordnung für Spannung und Strom

- Verzerrungsfaktor THD für Spannung und Strom

- Spannungsausfallüberbrückung

- Betriebsstundenzähler

Ausrüstung:

- Abmessung: B96 xH96 x T55mm

- Gewicht: 620 g

- LCD Display mit dreizeiliger Anzeige und weißer LED Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige aller Messwerte

- 2 digitale Ein- bzw. Ausgänge als Melde- oder Impulsausgänge für Energiezähler

- 2 Vergleichsgruppen mit je 3 Vergleichern (Operator <, >), einstellbare Zeitdauer und Triggerlevel

Schnittstellen:

- RS485

- Modbus RTU (9.6 … 115.2kbps)

Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 230 V/AC (50/60Hz)

- Überspannungskategorie: 300V CAT III

- Schmutzklasse: 2

- Netzfrequenz: 45 ... 65 Hz

- Leistungsaufnahme: 1.5 VA

- Messbereich: L-N 0 ... 300V AC, L-L 0 ... 520V AC

- Stromeingänge: L1-L3: ../1 oder ../5A

- Ansprechstrom: 10 mA

- Messgenauigkeit Strom: ±0.5%

- Messgenauigkeit Spannung: ±0.5%

- Wirkarbeit Klasse: 0,5 bei 5A

- Blindarbeit Klasse: 0,5 bei 5A

- Arbeitstemperatur: -25°C bis +70°C

Software:

einschließlich PMS-Software für Parametrierung, Auswertung und Datendownload

Hersteller:

BMR s.r.o.
Lipovka 17
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tschechische Republik

Vertrieb & Service Deutschland:

BMR-Messgeräte Deutschland
Im Schießgärtle 3
70567 Stuttgart

Fabrikat: BMR PLA33C

Einheit: Stück

Art.Nr.: 60108